Брелок ДУ DEA 273 двухканальный: Защищен от клонирования, программируется непосредсвенно в плату радиоприемника.

ВАЖНО! Данный производитель выпускает пульты одинакового дизайна, но с разными способами кодирования сигнала. Внешнее отличие в цвете кнопок: серый цвет (динамический или роллинг код), желтый цвет (кодирование дип-переключтелями).

Программирование нового пульта с динамическим кодом. Нажать скрытую кнопку на старом пульте в течении 1 сек., находясь как можно ближе к блоку управления шлагбаума или ворот. Блок управления войдет в режим программирования. Затем на новом пульте нажать в течении 1 сек. одну из кнопок. Подождать 10 сек., пока блок управления не выйдет из режима программирования. Все. Можно протестировать пульт на открывание-закрывание ворот или шлагбаума.

Частота (МГц) - 433.92

Способ программирования - В приемник

Тип батареи - 23 A (12V)

Размеры (Д х Ш х В) - 51 x 16 x 39 mm

Количество кнопок - 2